# Отводы воздуховодов круглого сечения ОТк.

# (прайс: http://www.magsklad.ru/shop/CID_2_ALL.html )

Отводы изготавливаются на ниппельном, фланцевом или бандажном соединениях. 
Радиус поворота в стандартном отводе равен его диаметру. При необходимости он может быть любым.

S - толщина отвода;
G - масса отвода длиной 1м;
L - длина отвода;
D - диаметр отвода. 
R=D - радиус кривизны отвода.

## Основные технические характеристики отводов воздуховодов круглого сечения ОТк:

| D =R, мм | S, мм | ОТ 90° | ОТ 45° | ОТ 30° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, мм | F,m2 | G,Kr | L, мм | F,m2 | G,Kr | L, мм | F, м2 | G,xr |
| 180 | 0,5 | 180 | 0,247 | 0,97 | 75 | 0,15 | 0,6 | 48 | 0,12 | 0,47 |
| 200 | 0,5 | 200 | 0,296 | 1,16 | 83 | 0,18 | 0,72 | 54 | 0,1.4 | 0,55 |
| 225 | 0,6 | 225 | 0,36 | 1,7 | 93 | 0,22 | 1,03 | 60 | 0,17 | 0,79 |
| 250 | 0,6 | 250 | 0,433 | 2,04 | 104 | 0,26 | 1,22 | 67 | 0,2 | 0,93 |
| 280 | 0,6 | 280 | 0,53 | 2,48 | 116 | 0,31 | 1,47 | 75 | 0,23 | 1,1 |
| 315 | 0,6 | 315 | 0,65 | 3,05 | 130 | 0,38 | 1,78 | 84 | 0,28 | 1,33 |
| 355 | 0,6 | 355 | 0,8 | 3,77 | 147 | 0,46 | 2,17 | 95 | 0,34 | 1,61 |
| 400 | 0,6 | 400 | 0,99 | 4,58 | 166 | 0,56 | 2,65 | 107 | 0,42 | 1,96 |
| 450 | 0,6 | 450 | 1,23 | 5,8 | 186 | 0,69 | 3,24 | 121 | 0,51 | 2,38 |
| 500 | 0,7 | 500 | 1,5 | 8,21 | 207 | 0,83 | 4,55 | 134 | 0,61 | 3,32 |
| 560 | 0,7 | 560 | 1,84 | 10,12 | 232 | 1,01 | 5,56 | 150 | 0,73 | 4,02 |
| 630 | 0,7 | 630 | 2,36 | 12,95 | 261 | 1,29 | 7,07 | 169 | 0,92 | 5,05 |
| 710 | 0,7 | 710 | 2,94 | 16,17 | 294 | 1,59 | 8,73 | 190 | 1,13 | 6,21 |
| 800 | 0,7 | 800 | 3,68 | 20,2 | 331 | 1,97 | 10,84 | 214 | 1,39 | 7,66 |
| 900 | 1 | 900 | 4,59 | 36,04 | 373 | 2,74 | 19,17 | 241 | 1,72 | 13,49 |
| 1000 | 1 | 1000 | 5,6 | 44 | 414 | 2,96 | 23,24 | 268 | 2,1 | 16,32 |
| 1250 | 1 | 1250 | 8,59 | 67,42 | 518 | 4,48 | 35,16 | 335 | 3,13 | 24,53 |
| 1600 | 1 | 1600 | 13,82 | 108,5 | 663 | 7,12 | 55,9 | 429 | 4,94 | 38,8 |

## Маркировка отводов воздуховодов круглого сечения ОТк:

# ОТк/45 - 056

45 - Угол кривизны отвода.
ОТк - Отвод круглого сечения.

# Переходы воздуховодов круглого сечения ПКц, ПКа

Переходы изготавливаются на ниппельном, фланцевом или бандажном соединениях.

## Переход центровой ПКц воздуховодов круглого сечения

|  | F - площадь перехода; G - масса перехода; |
| --- | --- |

## Переход асимметричный ПКа воздуховодов круглого сечения

## Основные технические характеристики переходов ПКц и ПКа воздуховодов круглого сечения:

| d1,mm | d2,mm | Тип 1 | Тип 2,Тип З |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L,mm | F,m2 | G,кг | L,mm | F,m2 | G,кг |
| 125 | 100 | 64 | 0,07 | 0,4 | 164 | 0,11 | 0,5 |
| 160 | 100 | 112 | 0,11 | 0,5 | 212 | 0.14 | 0,7 |
| 160 | 125 | 78 | 0,09 | 0,4 | 178 | 0,14 | 0,7 |
| 200 | 100 | 167 | 0,16 | 0,7 | 267 | 0,19 | 0,9 |
| 200 | 125 | 133 | 0,14 | 0,7 | 233 | 0,19 | 0,9 |
| 200 | 160 | 85 | 0,12 | 0,6 | 185 | 0,18 | 0,8 |
| 250 | 100 | 236 | 0,21 | 1 | 336 | 0,27 | 1,2 |
| 250 | 125 | 202 | 0,2 | 1 | 302 | 0,27 | 1,2 |
| 250 | 160 | 154 | 0,19 | 0,9 | 254 | 0,26 | 1,2 |
| 250 | 200 | 99 | 0,17 | 0,8 | 199 | 0,25 | 1,1 |
| 280 | 125 | 243 | 0,25 | 1,1 | 343 | 0,33 | 1,5 |
| 280 | 160 | 195 | 0,24 | 1,1 | 295 | 0,32 | 1,4 |
| 280 | 200 | 140 | 0,21 | 1 | 240 | 0,3 | 1,3 |
| 280 | 250 | 71 | 0,17 | 0,8 | 171 | 0,28 | 1,3 |
| 315 | 125 | 291 | 0,32 | 1,4 | 391 | 0,39 | 1,7 |
| 315 | 160 | 243 | 0,3 | 1,3 | 343 | 0,38 | 1,7 |
| 315 | 200 | 188 | 0,28 | 1,3 | 288 | 0,37 | 1,6 |
| 315 | 250 | 119 | 0,25 | 1,1 | 219 | 0.34 | 1,5 |
| 315 | 280 | 78 | 0,22 | 1 | 178 | 0,32 | 1,4 |
| 355 | 160 | 298 | 0,38 | 2,1 | 398 | 0,46 | 2,6 |
| 355 | 200 | 243 | 0,38 | 2,1 | 343 | 0,46 | 2,6 |
| 355 | 250 | 174 | 0,32 | 1,8 | 274 | 0,42 | 2,4 |
| 355 | 280 | 133 | 0,3 | 1,7 | 233 | 0,39 | 2,2 |
| 355 | 315 | 85 | 0,26 | 1,5 | 185 | 0,34 | 1,9 |
| 400 | 160 | 365 | 0,47 | 2,6 | 465 | 0,56 | 3,1 |
| 400 | 200 | 310 | 0,45 | 2,5 | 410 | 0,55 | 3,1 |
| 400 | 250 | 241 | 0,39 | 2,2 | 341 | 0,52 | 2,9 |
| 400 | 280 | 200 | 0,39 | 2,2 | 300 | 0,5 | 2,8 |
| 400 | 315 | 152 | 0,35 | 2 | 252 | 0,47 | 2,6 |
| 400 | 355 | 97 | 0,3 | 1,7 | 197 | 0,42 | 2,4 |
| 450 | 200 | 378 | 0,56 | 3,1 | 478 | 0,67 | 3,7 |
| 450 | 250 | 310 | 0,57 | 3,2 | 410 | 0,64 | 3,6 |
| 450 | 280 | 269 | 0,5 | 2,8 | 369 | 0,62 | 3,5 |
| 450 | 315 | 221 | 0,47 | 2,6 | 321 | 0.59 | 3,3 |
| 450 | 355 | 166 | 0,42 | 2,4 | 266 | 0,54 | 3 |
| 450 | 400 | 109 | 0,36 | 2 | 209 | 0,49 | 2,7 |
| 500 | 200 | 447 | 0,69 | 3,8 | 547 | 0,79 | 4,4 |
| 500 | 250 | 378 | 0,65 | 3,6 | 478 | 0,77 | 4,3 |
| 500 | 280 | 337 | 0,63 | 3,5 | 437 | 0,75 | 4,2 |
| 500 | 315 | 289 | 0,59 | 3,3 | 389 | 0,71 | 4 |
| 500 | 355 | 234 | 0,54 | 3 | 334 | 0,67 | 3,7 |
| 500 | 400 | 177 | 0,48 | 2,7 | 277 | 0,61 | 3,4 |
| 500 | 450 | 109 | 0,4 | 2,2 | 209 | 0,54 | 3 |

## Маркировка переходов ПКа воздуховодов круглого сечения:

ПКа - 063 - 045

063 - d1 - максимальный диаметр.
045 - d2 - минимальный диаметр.
ПКа - переход асимметричный круглый.

# Прямой участок воздуховодов круглого сечения ПУк

Прямые участки круглых воздуховодов ПУк могут изготавливаться как прямошовными, так и спирально-замковыми.

|  | S - толщина материала; G - масса воздуховода длиной 1м; F - площадь поверхности воздуховода длиной 1м; D - диаметр воздуховода. Примечание: G - расчитана для спирально-фальцевых воздуховодов |
| --- | --- |

## Основные технические характеристики прямого участка воздуховодов круглого сечения ПУк:

| Обозначение | D,mm | S, мм | G,Kr | F,m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУк-010 | 100 | 0,5 | 1,6 | 0,314 |
| ПУк-012 | 125 | 0,5 | 2 | 0,39 |
| ПУк-014 | 140 | 0,5 | 2,4 | 0,43 |
| П Ук-016 | 160 | 0,5 | 2,6 | 0,5 |
| ПУк-018 | 180 | 0,5 | 2,9 | 0,57 |
| ПУк-020 | 200 | 0,5 | 3,3 | 0,65 |
| ПУк-022 | 225 | 0,6 | 4,4 | 0,7 |
| ПУк-025 | 250 | 0,6 | 4,9 | 0,79 |
| ПУк-028 | 280 | 0,6 | 5,5 | 0,88 |
| ПУк-031 | 315 | 0,6 | 6,1 | 0,99 |
| ПУк-035 | 355 | 0,6 | 6,9 | 1 ,12 |
| ПУк-040 | 400 | 0,6 | 7,8 | 1,36 |
| ПУк-045 | 450 | 0,6 | 8,8 | 1,41 |
| ПУк-050 | 500 | 0,7 | 11,4 | 1,57 |
| ПУк-056 | 560 | 0,7 | 12,7 | 1,76 |
| ПУк-063 | 630 | 0,7 | 14,3 | 1,98 |
| ПУк-071 | 710 | 0,7 | 16,1 | 2.23 |
| ПУк-080 | 800 | 0,7 | 18,2 | 2,52 |
| ПУк-090 | 900 | 1 | 29,2 | 2,83 |
| ПУк-100 | 1000 | 1 | 32,4 | 3,14 |
| ПУк-112 | 1120 | 1 | 36,3 | 3,52 |
| ПУк-125 | 1250 | 1 | 40,5 | 3,93 |
| ПУк-140 | 1400 | 1,2 | 53,9 | 4,4 |
| ПУк-160 | 1600 | 1,2 | 67,5 | 5,02 |
| ПУк-180 | 1800 | 1,4 | 80,8 | 5,65 |
| ПУк-200 | 2000 | 1,4 | 89,7 | 6,28 |

## Маркировка прямых участков воздуховодов круглого сечения ПУк:

ПУк - 035 х L

L - Длина прямого участка 1м.
D - Диаметр воздуховода.
ПУк - Прямой участок круглого воздуховода.

Остальное см тут:

http://www.mrmz.ru/electro/vozduhovod/kruglogo_sechenia/kr_pram_uchastok_puk.htm